附件一

一、资格证明材料承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《询价邀请公告》[                        （项目名称），相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《询价邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：          年   月   日

二、法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

三、法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明原件

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

四、投标分项价格表

项目名称:                                       金额单位: 人民币元

投标人名称：

| 序号 | 品目名称 | 数量（㎡） | 单价（元/㎡） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硅PU面层 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 混合型自结纹塑胶跑道面层 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |

备注：依照材料清单进行报价，总价与开标一览表中投标总价一致。

报价必须含税、含运费、含所有辅材、含场地划线材料、含损耗、含装卸等费用

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：             年            月

面层材料每平米用量表

产品名称：13mm/18mm/20mm厚混合型自结纹塑胶跑道面层/4mm厚硅PU面层

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ㎏ |  |  |  |  |
| 2 |  | ㎏ |  |  |  |  |
| 3 |  | ㎏ |  |  |  |  |
| 4 |  | ㎏ |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 | 总计 |  |  |  |  |  |

备注：依照材料清单进行报价，总价与开标一览表中投标总价一致。

报价必须含税、含运费、含所有辅材、含场地划线材料、含损耗、含装卸等费用。所用材料制成成品必须能达到招标厚度。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：             年            月

五、其他资料

六、设计图纸（配色图纸）

附件二

技术规格、参数及其他要求

（以下原材料投标时均需提供成品样品，进行比对）

- 州民族中学体育运动场改造项目原材料采购清单

1、4mm硅PU材料表（水泥基础，面积：11817.311㎡）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 材料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底涂 | Kg |  | 材料商确保用量满足施工，不足部分由原材料中标商负责。 |
| 2 | 弹性层 | Kg |  |  |
| 3 | 加强层 | Kg |  |  |
| 4 | 面层 | Kg |  |  |
| 5 | 环保划线漆 （不掉色） | Kg |  |  |
| 6 | 篮球场专用砂 | Kg |  |  |
| 7 | 填缝胶 | Kg |  |  |
| 8 | 环保溶剂 | kg |  |  |
| 9 | 其他材料 | kg | 投标商自行确定 |  |

8个室外篮球场、6个室外羽毛球场、一个室内乒乓球场地，要求提供配色图纸（可提供多种配色方案）。

具体情况详见附三施工图纸。

2、（混合型）自结纹塑胶跑道面层材料表（沥青基础，13mm厚10808.875㎡、18mm厚96.624㎡、20mm厚214.72㎡）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底料 | Kg |  | 材料商确保用量满足施工，不足部分由原材料中标商负责。 |
| 2 | 环保划线漆 （不掉色） | Kg |  |  |
| 3 | 黑胶粒 | Kg |  |  |
| 4 | EPDM红胶粒 （含胶量不低于13%） | kg |  |  |
| 5 | 红胶粉 | kg |  |  |
| 6 | 面料 | Kg |  |  |
| 7 | 其他材料 | Kg | 投标商自行确定 |  |

3、不同规格型号面层的面积及分项控制价要求表：

| 材料名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶（混合型自结纹） | 面层厚13毫米 | 平方米 | 10808.875 | 1513242.5 |
|  | 面层厚18毫米 | 平方米 | 96.624 | 15942.96 |
|  | 面层厚20毫米 | 平方米 | 214.720 | 38649.6 |
| 硅PU | 面层厚4毫米 | 平方米 | 11817.311 | 1358990.77 |

二、产品技术标准及要求

本工程（混合型）自结纹与球场硅PU材料产品须具有检测机构出具有效的检测报告，达到GB/T22517.6-2011和GB/T14833-2011检测合格要求。

1、成品塑胶面层参数要求：

1)、物理性能指标

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收，% | 35-50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6-2.5 |
| 3 | 抗滑值（BPN20℃） | ≥47 |
| 4 | 拉伸强度，MPa | ≥0.4 |
| 5 | 扯断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃性，级 | 1 |

2)环保性能指标

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯（mg/kg） | ≤50 |
| 2 | 甲苯+二甲苯（mg/kg） | ≤50 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯（mg/kg） | ≤200 |
| 4 | 可溶性重金属（mg/kg） | 铅Pb | ≤90 |
|  |  | 镉Cd | ≤10 |
|  |  | 铬Cr | ≤10 |
|  |  | 汞Hg | ≤2 |

1.2、塑胶跑道技术要求

1.2.1、外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

1.2.2、标志线：标志线采用聚氨酯油漆划线、一次性采用机械划线，标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固，确保白线色度饱满、厚度一致、无虚边。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。符合国际田径协会联合会场地设施标准相关规定。

1.2.3、平整度合格率 ：任何位置3米塔尺3mm水平误差以下，塑胶跑道平整度合格率不小于85%。

1.2.4、厚度：塑胶跑道的厚度不小于13mm±2mm,加厚区厚度不小于20mm±2mm厚。

1.2.5、坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于8:1000，纵向坡度不大于1:1000。

1.2.6、其它：田径赛场地各项助跑道（区）长度、坡度落地区范围、落地区厚度、圆心角等项技术指标必须符合规则要求与体育工艺设计要求。

2、成品硅PU面层参数要求：

2.1、硅PU材料物理性能检测要求如下：

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，Mpa | ≥0.4 |
| 2 | 扯断伸长率，% | ≥90 |
| 3 | 压缩复原率，% | ≥90 |
| 4 | 硬度（邵A） | 35-50 |
| 5 | 回弹值，% | ≥20 |
| 6 | 阻燃性 | 1级 |

2.2、硅PU材料化学性能检测要求如下：

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 mg/kg | ≤50 |
| 2 | 甲苯和二甲苯 mg/kg | ≤50 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 mg/kg | ≤200 |
| 4 | 可溶性重金属（mg/kg） | 铅 | ≤90 |
|  |  | 镉 | ≤10 |
|  |  | 铬 | ≤10 |
|  |  | 汞 | ≤2 |

2.3成品硅PU球场划线要求：

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组份材料，必须按规定比例(A:B=9：1)把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷，注意以防渗边。硅PU篮球场面层参考：分三道喷涂，第一、二道加15%专用砂，每道用量约为0.15kg，第三道不加砂(用量约为0.1kg)，加砂时，应先将A组份与专用砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释;三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂(共四道)。硅PU球场注意事项：①施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁；②调配材料时必须称量准确并搅拌均匀；③场地铺设后需保持5天以上才能投入使用；④乒乓球室内场地必须保证良好的通风效果。

三、质量安全措施服从施工总承包单位安排。

附件三     项目施工图纸

附件三 州民中运动场施工图-1.dwg